СанПиН 2.1.4.559-96
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

| Показатель | Единица измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель | рН | 6-9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1 000 |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв/л | 7,0 |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | -"- | 0,1 |  |  |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | -"- | 0,5 |  |  |
| Фенольный индекс | -"- | 0,25 |  |  |
| Неорганические вещества |
| Алюминий (Al) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ba) | -"- | 0,1 | -"- | 2 |
| Бериллий (Be) | -"- | 0,0002 | -"- | 1 |
| Бор (В, суммарно) | -"- | 0,5 | -"- | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | -"- | 0,3 | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | -"- | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Мn, суммарно) | -"- | 0,1 | орг. | 3 |
| Медь (Сu, суммарно) | -"- | 1,0 | -"- | 3 |
| Молибден (Мо, суммарно) | -"- | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | -"- | 0,05 | -"- | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | -"- | 0,1 | -"- | 3 |
| Нитраты (по NO3- ) | -"- | 45 | орг. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | -"- | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (РЬ, суммарно) | -"- | 0,03 | -"- | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | -"- | 0,01 | -"- | 2 |
| Стронций (Sr2+ ) | -"- | 7,0 | -"- | 2 |
| Сульфаты (S042- ) | -"- | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F- ) | -"- | 1,5 | с.-т. | 2 |
| Хлориды (Сl) | -"- | 350 | орг. | 4 |
| Хром (Сг6+) | -"- | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN-) | -"- | 0,035 | -"- | 2 |
| Цинк (Zn 2+) | -"- | 5,0 | орг. | 3 |

| Показатель | Единица измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | Баллы | 2 |
| Привкус | -"- | 2 |
| Цветность | Градусы | 20 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 1,5 |

Примечания:

- Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив:
"с.-т." - санитарно-токсикологический (воздействует на организм),
"орг." - органолептический (воздействует на потребительские качества).

- 1 класс - чрезвычайно опасные;
2 класс - высокоопасные;
3 класс - опасные;
4 класс - умеренно опасные.

- Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ